ULANGAN MID SEMESTER GENAP

Mata Pelajaran 	: Ketrampilan Elektronika

Kelas 		: VII (Tujuh)

Hari/tanggal 	:

Waktu 		:

Soal		: Utama

PETUNJUK UMUM.

- Berdoalah terlebih dahulu sebelum kamu mengerjakan soal.

- Tulis nama, kelas, dan nomor peserta pada lembar jawab.

- Kerjakan soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu.

- Tanyakan kepada pengawas bila ada sesuatu yang kurang jelas.

- PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT DENGAN CARA MEMBERI TANDA SILANG PADA LEMBAR JAWAB (a,b,c, atau d) YANG TERSEDIA.

- Obeng atau drei  pada bengkel elektronika digunakan untuk …

a. mengelupas isolasi kabel	 		c. meruncingkan  ujung besi solder

b. memutar baud/skrup				d. memotong kabel

- Untuk melepas baud/skrup yang beralur (+) digunakan …

a. drei (-)				 		c. testpen

b. drei kembang					d. pinset

- Dari pernyataan dibawah ini manakah yang bukan termasuk fungsi tang ?

a. mengupas isolasi kabel	 		c. menancapkan paku

b. memotong kaki komponen			d. membengkokan kaki komponen

- Alat untuk membuat titik/goresan pada permukaan PCB sebelum dibor yaitu …

a. pinset				 		c. obeng kembang

b. paku driv					d. kikir

- Dalam memotong PCB sesuai dengan kebutuhan, alat yang tepat digunakan yaitu ..…

a. gergaji tripleks			 		c. gunting seng

b. gergaji besi					d. kikir

- Untuk memperbesar lubang hasil pengeboran menggunakan alat ..…

a. kikir segitiga			 		c. ujung tang lancip/cucut

b. kikir bulat 					d. ujung obeng

- Mini drill/bor kecil dalam elektronika digunakan untuk …

a. membuat lubang pada PCB	 		c. menjepit kaki komponen

b. melepas baud/skrup				d. meruncingkan ujung solder

- Pinset dalam bidang elektronika kita gunakan untuk …

a. mengambil benda kerja berukuran kecil	c. mengupas isolasi kabel

b. memotong kaki komponen			d. memutar baud/sekrup

- Tempat untuk memasang komponen pada latihan menyolder dinamakan …

a. triplek			 			c. tinol

b. pelat						d. PCB

- Untuk memperoleh hasil penyolderan yang baik dapat dilakukan dengan syarat …

a. soldernya kotor		 			c. benda yang disolder kotor

b. soldernya bersih				d. PCB-nya kotor

11.  Alat elektronika yang berfungsi mengubah tegangan bolak balik (ac) menjadi  tegangan searah (dc) adalah…..

- resistor 					c. transformator

- adaptor						d. komutator

12. Bagian dari rangkaian listrik yang berfungsi memutus dan menghubungkan arus listrik disebut….

- steker

- filter

- sekering

- saklar

13. Ciri khas trafo pada adaptor adalah…..

- kumparan primer lebih banyak dari kumparan sekunder.

- Kumparan primer lebih sedikit dari kumparan sekunder.

- Kumparan primer sama banyak dengan kumparan sekunder.

- Dengan inti ferit.

14. Alat yang berfungsi membatasi arus yang mengalir (pengaman) adalah…..

- Saklar

- Elco

- Sekering

- Seteker.

  - Bagian adaptor yang berfungsi sebagai penurun tegangan adalah…..

- Trafo

- Dioda

- Resistor

- Elco.

16. Bagian dari adaptor yang berfungai sebagai penyearah arus adalah….

- Resistor

- Trafo

- Elco

- Dioda

17. Pada rangkaian di bawah ini dioda diberi tegangan maju, maka lampu akan….

a. menyala			c. mati

b. redup			d. putus

  - Bagian dari adaptor yang berfungsi sebagai perata gelombang adalah….

- Dioda

- Resistor

- Elco

- Trafo

19. Yang dimaksur dengan pengujian komponen terbuka adalah pengujian yang dilakukan

- Sesudah komponen dipasang pada PCB

- Sebelum komponen dipasang pada PCB

- Sesudah komponen elektronika di aliri arus listrik

- Sebelum komponen elektronika di aliri arus listrik

  - Teganan input dan tegangan output pada rangkaian adaptor adalah

- Tegangan input AC dan tegangan output DC

- Tegangan input AC dan tegangan output AC

- Tegangan input DC dan tegangan output AC

- Tegangan input DC dan tegangan output DC

21. Komponen elektronika yang berfungsi menyimpan muatan listrik sementara adalah..

- Transistor

- Dioda

- Transformator

- Condensator/elco.

22. Dibawah ini merupakan pernyataan yang benar tentang menguji kumparan transformator dengan Ohm meter pada posisi 1K ohm adalah…….

- jika jarum bergerak ke kanan penuh maka kumparan baik

- jika jarum bergerak ke kanan penuh maka kumparan konslet

- jika jarum bergerak ke kiri penuh maka kumparan konslet

- jika jarum tidak bergerak maka kumparan tidak konslet

23. Yang merupakan pengujian grounding sumber daya adaptor adalah…..

- mengetahui kesesuaian tegangan keluaran

- menguji tegangan yang masuk pada adaptor

- pengujian penurunan tegangan

- pengujian menyearahkan gelombang

24. Komponen yang hanya dapat menghantarkan arus ke satu arah saja disebut…..

- transformator

- dioda

- resistor

- kondensastor

25. Bagian filter dari sumber daya adaptor yang dapat menghambat arus AC adalah…

- transistor

- resistor

- induktor

- kapasitor

26. Langkah awal yang kita lakukan dalam pembuatan adaptor adalah sebagai                                                                    berikut, kecuali….

- menyiapkan alat dan bahan

- menyiapkan teman kelompok

- menyiapkan PCB

- menyiapkan gambar skema

27. Adaptor dengan menggunakan trafo biasa, agar dapat menghasilkan gelombang        penuh maka membutuhkan dioda sebanyak…..

- 2 buah

- 3 buah

- 4 buah

- 5 buah

28. Jika kita membutuhkan nilai resistor yang besarnya 220 ohm, 5%, maka urutan

gelang warnanya adalah…..

- merah, merah, coklat, emas

- merah, merah, merah, emas

- merah, merah, jingga, emas

- merah, merah, hitam, emas

29. Resistor yang mempunyai urutan gelang warna = abu-abu, merah, coklat, dan

emas, maka nilainya adalah…..

- 821.5 %

- 8200.5 %

- 82K.5 %

- 820.5 %

30. Cara pemasangan komponen yang bebas tidak terpengaruh pola elektrodanya

(kakinya) adalah…..

- transistor

- elco

- dioda

- resistor

31. Untuk menghubungkan trafo dengan sumber tegangan, AC (stop kontak)  memakai…..

- jack

- versteker

- jepit buaya

- sakelar

32. Solder yang baik diguakah untuk praktek berukuran daya sebesar…..

- 10 – 20 watt

- 30 – 40 waat

- 50 – 60 waat

- 70 – 100 watt

33. Untuk memindahkan tegangan output trafo dipakai…..

- sakelar tunggal

- sakelar ganda

- sakelar ON-OF

- sakelar rotasi

34. Dalam praktek pembuatan adaptor ini, transistor yang terpasang adalah…..

- 2 SB178

- C. 828

- FCS. 9014

- 2 SB 175

35. Alat yang digunakan untuk memotong dan mengupas kabel adalah…..

- tang potong

- tang cucut

- pisau

- cutter

36. Tempat memasang komponen dinamakan PCB, PCB kependekan dari…..

- Papan Cetak Bergaris

- Papan Cetak Biru

- Printed Clear Board

- Printed Circuit Board

37. Lubang tempat komponen berukuran…..

- 8 mm

- 8 cm

- 0.8 mm

- 0.8 cm

38. Untuk melarutkan lapisan tembaga pada PCB dipakai larutan…..

a.    H2SO4

- KCI

- NaCI3

- FeCI3

39. Untuk mengupas dan memotong kabel besar (jenis NYA) menggunakan alat…..

- tang lancip

- wirestrippers

- tang potong

- pisau

40. Komponen baku (utama) yang harus ada pada bagian input tegangan adaptor adalah…..

- trafo, sekering,dioda

- versteker, sakelar, sekering

- sakelar, elco, resistor

- dioda, elco, transistor

41. Untuk memotong kaki komponen digunakan…..

- tang kombinasi

- tang lancip

- tang potong

- gunting

42. Dalam pengujian trafo gulungan sekunder jika jarum bergerak menuju angka tertentu maka trafo galam keadaan.

- baik

- hubung singkat

- putus

- rusak.

43.  Jika antara gulungan primer dan sekunder di ukur dengan multitester pada skala ohm X10 ( dan reaksi jarum bergerak maka trafo dinyatakan…

  - baik

  - hubung singkat

  - putus

  - masih baru

44.  Pengujian dioda dengan multi tester pada skala ohm, pin positif multi pada kaki katoda, dan pin negatif pada kaki anoda maka jika dioda dalam keadaan baik jarum akan…

  - bergerak ke kiri

  - bergerak ke kanan penuh

  - tidak bergerak

  - bergerak ke kanan menunjuk harga tertentu

45. Untuk mengukur output pada adaptor maka saklar pemilih pada multi tester kita arahkan pada posisi…..

- AC V

- DC V

- Ohm

- DC mA.

46. Gambar di bawah merupakan gambar rangkaian …

a. penyearah tunggal

b. penyearah ganda

c. penyearah jembatan

d. penyearah jembatan untuk trafo output tunggal

47.  Gambar di bawah merupakan gambar rangkaian …

a. penyearah tunggal

b. penyearah ganda

c. penyearah jembatan

d. penyearah jembatan untuk trafo output tunggal

48. Adaptor yang menggunakan trafo output ganda/CT menggunakan penyearah ganda, jumlah dioda

yang diperlukan ….

a. 1 buah				 		c. 4 buah

b. 2 buah						d. 6 buah

49. Gambar disamping merupakan gambar rangkaian …

a. penyearah tunggal

b. penyearah ganda

c. penyearah jembatan

d. penyearah jembatan untuk trafo output tunggal

    - Tegangan yang masuk ke bagian penyearah berasal dari …

a. gulungan primer trafo step down 		c. gulungan sekunder trafo step down

b. bagian output tegangan			d. filter

II. JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN SINGKAT DAN JELAS !

- a. Apa nama alat yang tepat untuk memotong kaki komponen setelah dilakukan penyolderan?

b. Apa nama alat untuk menjepit mur pada saat baud dikencangkan?

- Sebutkan bagian-bagian testpen!

53. Sebutkan bagian-bagian dari sumber daya adaptor!

  - Apa nama alat yang digunakan untuk melepas tinol pada kaki komponen yang sudah terlanjur disolderkan ke PCB?

- Sebutkan kegunaan dari alat ukur AVO meter (multitester)!

KUNCI JAWABAN MID SEMESTER GENAP KELAS VII ELEKTRONIKAPILIHAN GANDA

1. B			11. B			21. D			31. B			41. C

2. B			12. D			22. A			32. B			41. A

3. C			13. A			23. A			33. D			43. B

4. B			14. C			24. B			34. A			44. C

5. B			15. A			25. B			35. A			45. B

6. B			16. D			26. B			36. D			46. A

7. A			17. A			27. C			37. C			47. B

8. A			18. C			28. A			38. D			48. B

9. D			19. B			29. D			39. C			49. D

1O. B			20. A			30. D			40. B			50. C

ESSAY

51. a. tang potong

b. tang kombinasi./tang lancip

52. Ujung testpen, plastik isolasi, gagang testpen, lampu indikator, pegas, karbon

53. a. bagian input tegangan

b. bagian penurun tegangan

c. bagian penyearah

d. bagian filter/penyaring

e. bagian output tegangan

54. Soldering atraktor

55. a. mengukur arus

b. mengukur tegangan

c. mengukur hambatan

d. mengetahui putus tidaknya kawat / kabel

e. mengetahui baik buruknya komponen

f. mengetahui gangguan atau kerusakan pada rangkaian elektronik

PENSKORAN :

PILIHAN GANDA		:  75

ESSAY			:  25

JUMLAH 			: 100

# Text boxes

Dioda

Baterai